## Slide 1
HACKATHON IA COPPE/UFRJ 2026 | TRILHA TRANSIÇÃO ENERGÉTICA | IDEATHON
O.R.A.C.U.L.O.
Observabilidade de Redes e Análise de Curtailment em Usinas e Limites Operacionais
O ONS dispõe de elevada observabilidade sobre o sistema que supervisiona; nas redes de distribuição, essa visão ainda depende de informações agregadas e estimativas. O O.R.A.C.U.L.O. entrega ao operador a visibilidade preditiva da fronteira transmissão–distribuição: onde está a MMGD, quanto poderá gerar nas horas seguintes, qual será o seu impacto sobre a carga supervisionada e em quais regiões poderão surgir excedentes de geração.
POSICIONAMENTO TÉCNICO
Camada de observabilidade e inteligência preditiva da fronteira transmissão–distribuição.
DESAFIOS ENDEREÇADOS
Curtailment
Demanda energética, clima e operação do sistema
Equipe Linkfy
13 de setembro de 2026

## Slide 2
DESAFIO 1 | CURTAILMENT
Um problema de sobreoferta diurna, estrutural e crescente
≈ 20%
da geração potencial eólica e solar cortada em 2025
4.021 MWmed
montante médio cortado no ano (Volt Robotics sobre dados do ONS)
R$ 6,5 bi
perdas estimadas no ano (Caderno de Desafios)
GW
0h
6h
12h
18h
24h
excedente de geração
restrição por razão energética (ENE)
carga
geração renovável disponível
excedente → corte
▪ O ONS não impõe o corte por escolha: coordena a redução de geração para preservar o equilíbrio instantâneo carga–geração e evitar risco de colapso.
▪ Desde abril de 2025 a razão energética supera as demais — o corte deixou de ser predominantemente gargalo de transmissão.
▪ Curtailment e constrained-off são equivalentes na regulação brasileira (AIR nº 2022-002/SRG–ANEEL).
Figura 1 — Evolução do curtailment (jan/23–out/25) por classificação, contra o crescimento da capacidade EOL+UFV+MMGD (+~40 GW) e a variação da carga média (<10 GW). Fonte: ONS, PAR/PEL 2025 — Sumário Executivo.
REL Indisponibilidade externa
Restrição elétrica fora das instalações da usina. Ressarcível.
CNF Confiabilidade e segurança
Limites de exportação NE e N/NE. Ressarcível em período definido por lei.
ENE Razão energética
Geração disponível supera a demanda. Não é ressarcida — e é a que cresce.
O.R.A.C.U.L.O. | Equipe Linkfy | Hackathon IA COPPE/UFRJ 2026
2 / 12

## Slide 3
DESAFIO 1 | CURTAILMENT
A projeção do ONS concentra o corte na janela solar
2,9%
00:00–06:59
máx. 10 GW
37,6%
07:00–08:59 16:00–17:59
máx. 42 GW
74,9%
09:00–15:59 platô solar
máx. 52 GW
2,4%
18:00–23:59
máx. 8 GW
% DO TEMPO COM CORTE DE GERAÇÃO (PROJEÇÃO 2026–2029)
base PEN/PMO + MMGD 4MD
4 GW de carga eletrointensiva (perfil flat)
APROVEITAMENTO DA CARGA FLAT SOBRE UM CORTE CONCENTRADO
Só a área escura abate corte: eficiência teórica < 20% do montante de carga alocado.
Base PEN/PMO + MMGD 4MD. Metodologia do ONS: extrapolação determinística sobre 8.760 pontos horários verificados (out/2024–set/2025), gerando ~35 mil pontos futuros. Em cenário base CUST + 4MD, o corte máximo supera 60 GW e o tempo com corte na janela diurna passa de 80%.
Figura 2 — Distribuição da projeção dos cortes ao longo do tempo (2026–2029); cada ponto é uma das 8.760 horas de cada ano futuro. Os percentuais do gráfico referem-se à base PEN/PMO; o painel ao lado acrescenta a MMGD pela metodologia 4MD. Fonte: ONS, PAR/PEL 2025.
▪ O corte médio projetado vai de ~2.900 MWmed (2026) a ~3.600 MWmed (2029): a fotovoltaica sobe de ~24% para ~28% da geração potencial cortada; a eólica se estabiliza em ~11%.
▪ 4 GW de novas cargas eletrointensivas em 2029 (3 GW NE + 1 GW SE) reduzem o corte para ~2.900 MWmed — a redução exige medidas integradas e, antes delas, saber onde e quando haverá excedente.
O.R.A.C.U.L.O. | Equipe Linkfy | Hackathon IA COPPE/UFRJ 2026
3 / 12

## Slide 4
DESAFIO 1 | RESPOSTA À PERGUNTA ORIENTADORA
Antecipar e classificar o risco de corte por razão
PERGUNTA ORIENTADORA DO CADERNO DE DESAFIOS
“Como a inteligência artificial e a análise de dados podem ajudar a compreender, antecipar ou enfrentar o curtailment, ampliando o aproveitamento da geração renovável sem comprometer a segurança do sistema elétrico?”
Entradas
Constrained-off (bases tm e detail)
Carga verificada e MMGD estimada
Capacidade instalada corrigida (Pilares 1–2)
Meteorologia: ERA5 · ECMWF/GFS/WRF · INMET
Motor preditivo
Temporal Fusion Transformer com quantis
Perda assimétrica por patamar horário
Baselines: persistência, sazonal-naïve, GBM
Espacialização por mancha de MMGD
ENE · razão energética
Preditor: balanço carga–geração projetado contra o mínimo técnico das fontes controláveis.
CNF · confiabilidade
Preditor: limites de exportação Nordeste e Norte/Nordeste e condições de segurança da Rede Básica.
Resposta operativa
Gestão de excedentes na distribuição, deslocamento de carga, resposta da demanda, armazenamento.
Resposta operativa
Redespacho, coordenação de intercâmbio e manobras programadas.
Cadência declarada pelo ONS e adotada pela solução: atualização a cada 30 minutos · horizontes de 30 min, 3 h e D+1 · granularidade espacial por mancha de MMGD, não por subsistema
▪ O risco sai como classificação probabilística por razão, não como número único: ENE e CNF têm causas e respostas operativas distintas, e o Caderno afirma que compreender a diferença é parte do desafio.
▪ Promessa honesta: não elimina o corte. Reduz a margem de conservadorismo operativo e antecipa a alocação de flexibilidade, ampliando o aproveitamento renovável sem comprometer a segurança.
O.R.A.C.U.L.O. | Equipe Linkfy | Hackathon IA COPPE/UFRJ 2026
4 / 12

## Slide 5
DESAFIO 2 | DEMANDA ENERGÉTICA, CLIMA E OPERAÇÃO
O problema não é quanta energia, é a forma da curva
GW
0h
4h
8h
12h
16h
20h
23h
barriga
vale de carga supervisionada
pescoço
rampa vespertina
amplitude
~59 GW
CURVA DO PATO — ESQUEMA EM CENÁRIO PROSPECTIVO 2029
carga global
MMGD + Tipo III (não supervisionada)
carga supervisionada
▪ O ONS prevê a carga global e dela abate a geração que não supervisiona (MMGD e Tipo III), chegando à carga supervisionada — a que efetivamente opera. Quanto maior a MMGD, mais profunda a barriga e mais severo o pescoço.
▪ Na operação atual o ONS já relata rampas de 35 GW para 80–90 GW em 5 a 6 horas, com acionamento de térmicas mais caras e impacto direto em CMO/PLD. A carga máxima do SIN é projetada em ~129 GW em 2030, +17% sobre a máxima não coincidente verificada em 2025.
Figura 3 — Carga supervisionada mínima verificada: 40.373 MW (05/nov/23, 25,6 GW de MMGD), 39.024 MW (11/ago/24, 32,8 GW) e 31.804 MW (10/ago/25, 42,8 GW). Fonte: ONS, PAR/PEL 2025.
Demanda não é consumo
Demanda é a potência solicitada num intervalo; consumo é a energia total num período. Dois dias com o mesmo consumo podem exigir condições operativas completamente distintas — por isso o alvo da previsão é a forma da curva, hora a hora, e sobretudo os seus extremos.
VETORES QUE MOVEM A CURVA
MMGD
Data centers e cargas de IA
Eletrificação da mobilidade
Clima extremo
Baterias e resposta da demanda
O.R.A.C.U.L.O. | Equipe Linkfy | Hackathon IA COPPE/UFRJ 2026
5 / 12

## Slide 6
DESAFIO 2 | RESPOSTA À PERGUNTA ORIENTADORA
Carga supervisionada com erro ponderado pelo custo operativo
PERGUNTA ORIENTADORA DO CADERNO DE DESAFIOS
“Como a inteligência artificial e a análise de dados podem ajudar a compreender os fatores que influenciam a demanda de energia elétrica e apoiar uma operação mais segura e eficiente do sistema elétrico?”
Carga global prevista
MMGD estimada
Carga supervisionada
−
=
CUSTO OPERATIVO DO ERRO, POR PATAMAR
custo
◀ subestimação
superestimação ▶
ponta noturna
mínima diurna
MAPE (simétrico)
▪ Perda assimétrica por patamar horário: subestimar a ponta noturna pode significar acionamento emergencial; superestimar a mínima diurna significa térmica cara ligada à toa. O ONS declarou não dispor ainda de função de erro específica para a curva de carga.
▪ Fatores tratados: calendário e efeito de feriado/fim de semana — os mínimos históricos ocorreram em domingos e no Dia dos Pais; temperatura, ponto de orvalho e desconforto térmico com efeitos não lineares e defasados; irradiância e nebulosidade por mancha.
▪ ERA5 é reanálise: serve a treino, backtest e reconstrução histórica. Em operação as covariáveis futuras vêm de ECMWF, GFS, WRF e INMET, com declaração do viés de perfect-prog.
Figura 5 — Prospectiva 2029: mínima de 29,6 GW às 10h e máxima de 89,3 GW às 19h; ~33,6 GW de rampa em 3 h. Fonte: ONS, PAR/PEL 2025.
O.R.A.C.U.L.O. | Equipe Linkfy | Hackathon IA COPPE/UFRJ 2026
6 / 12

## Slide 7
ARQUITETURA COMUM | CAUSA RAIZ
A lacuna é institucional: 63,5 GW na distribuição, fora da visibilidade do TSO
63,5 GW
MMGD + usinas Tipo III conectadas à distribuição — cerca de 25% da capacidade instalada de geração do SIN
217
transformações de fronteira passíveis de operar em fluxo reverso, em 18 estados (eram 203)
46% → 64%
participação máxima da GD no atendimento à demanda global: 46% em 2025, com projeção de 64% em 2029
TRANSMISSÃO — SUPERVISIONADA PELO ONS (TSO)
DISTRIBUIÇÃO — SEM DSO CONSTITUÍDO
Rede Básica
telemetria, previsão e despacho centralizado: o operador vê e comanda
PREVCARGA e PREVCARGA PMO · quatro subsistemas e quatro centros regionais · atualização a cada 30 min · três áreas de meteorologia
T–D
fluxo reverso D → T
MMGD e Tipo III: sem telemetria, sem controlabilidade, sem interface TSO–DSO
▪ O ONS é o TSO do SIN; o DSO não está constituído no Brasil e, portanto, não existe interface de comunicação TSO–DSO. Faltam controlabilidade e regulamentação — lacuna que o próprio ONS reconheceu ao abrir o Projeto Interface ONS/DSO, em 2024.
▪ Nas SEs Nova Mutum e Brasnorte já há risco de sobrecarga em condição normal, e a medida normatizada é o corte manual da GD solicitado por telefone e procedimento, não por interface.
▪ A prospecção para 2029 indica domingos com excedente de até 4.909 MW entre 10h e 12h, com todas as fontes centralizadas no mínimo técnico; projetam-se de 7 a 12 dias por ano com possibilidade de perda de controlabilidade já em 2026.
▪ Decisão de engenharia: um único modelo espacializado de MMGD alimenta as duas saídas. Cada desafio mantém a sua resposta; a eficiência vem de resolver a causa raiz compartilhada uma única vez.
O.R.A.C.U.L.O. | Equipe Linkfy | Hackathon IA COPPE/UFRJ 2026
7 / 12

## Slide 8
ENCAIXE INSTITUCIONAL E DIFERENCIAL TÉCNICO
Uma camada técnica para duas frentes que o ONS já declarou
ENDEREÇADA
Parametrização, validação e calibração de modelos de carga e MMGD
ENDEREÇADA
Projeto Interface ONS/DSO
ADJACENTE
Plano de Gestão de Excedentes na Rede de Distribuição
FORA DO ESCOPO
Revisão de classificação de modalidades de operação
FORA DO ESCOPO
Atualização do Módulo 3 do PRODIST
AS CINCO FRENTES DO ONS DIANTE DOS IMPACTOS DA GD
Encaixe direto: validação contra dados verificados, calibração espacial e predição probabilística com granularidade de mancha — insumo para a parametrização do Composite Load Model (CLM).
Segundo encaixe: propomos o conteúdo informacional da interface — qual grandeza, com que granularidade, com que antecedência e em que formato TSO e DSO precisam trocar. Uma interface precisa de um payload.
Camada 1 · Realidade física
Satélite + YOLOv8-seg — o painel existe no telhado?
mensal / trimestral
Camada 2 · Topologia
BDGD (ANEEL) — a que transformador está conectado?
anual
Camada 3 · Cadastro
Empreendimentos de GD (ANEEL) — foi homologado, e quando?
diária
TRÊS CAMADAS DE EVIDÊNCIA
Consta na ANEEL
Não consta
Detectado no satélite
MMGD confirmada
Ausente na BDGD → lag de sistema: defasagem administrativa. Entra no fator de correção.
Não homologada
Presente e gerando sem registro → exceção escalada, fora do fator de correção.
Não detectado
Cadastro sem evidência
Imagem defasada ou obra não concluída → revisar captura.
Sem evidência
Nada a corrigir no cadastro.
LÓGICA DE DESEMPATE DO CADASTRO DE MMGD
O valor não está em nenhuma camada isolada, e sim no cruzamento: sem o desempate diário, o modelo trataria defasagem administrativa e instalação irregular como a mesma coisa, corrigindo a MMGD estimada sobre base errada. Prova de execução: a equipe já entregou a parametrização e o mapeamento espacial da MMGD sob a perspectiva das distribuidoras em trabalho anterior.
O.R.A.C.U.L.O. | Equipe Linkfy | Hackathon IA COPPE/UFRJ 2026
8 / 12

## Slide 9
ARQUITETURA DA SOLUÇÃO
Cinco pilares, das fontes abertas às duas saídas operativas
FONTES
Portal de Dados Abertos do ONS · MCP oficial
BDGD (ANEEL) · Open Buildings · IBGE · OSM
Imagens de satélite
ERA5 · ECMWF / GFS / WRF · INMET
Pilar 0
Ingestão e contratos de dados
Pilar 1
Engenharia de dados espaciais
Pilar 2
Auditoria por visão computacional
Pilar 3
Motor preditivo temporal
Pilar 4
Decisão e interface TSO–DSO
SAÍDAS
Saída 1 · Carga supervisionada
P10 / P50 / P90 · 30 min, 3 h e D+1 · atualização a cada 30 min
Saída 2 · Risco de curtailment
Classificação probabilística por razão (ENE / CNF), por área de concessão e por fronteira
Pilar 1 · Dados espaciais
BDGD (ANEEL) sanitizada: subestações, alimentadores, transformadores, UCs e GD cadastrada.
Agregação por mancha de carga e de MMGD (fecho convexo e alternativas côncavas).
Ganho: manchas sub-municipais, onde as grades de 25 km e 10 km do ONS não alcançam.
Pilar 2 · Visão computacional
YOLOv8-seg com fine-tuning local e degradação artificial de imagem.
Auditoria em três camadas e lógica de desempate (slide 8).
Entrega o fator de correção da capacidade instalada cadastrada.
Pilar 3 · Motor preditivo
Temporal Fusion Transformer com quantis, contra baselines obrigatórios.
Perda assimétrica por patamar horário.
Entradas: constrained-off (tm e detail), carga verificada, MMGD estimada, térmicas por motivo de despacho, meteorologia.
Pilar 4 · Decisão e interface
Mapa híbrido, painel de despacho preditivo e painel de excedentes por transformação de fronteira.
Explicabilidade no padrão glass box do próprio ONS.
É o payload que a interface TSO–DSO ainda não tem.
Pilar 0 — ingestão pelo Portal de Dados Abertos (85 conjuntos, com dicionários oficiais) e pelo MCP oficial do ONS, com a proposta de publicar os modelos do O.R.A.C.U.L.O. como tools no próprio MCP
O.R.A.C.U.L.O. | Equipe Linkfy | Hackathon IA COPPE/UFRJ 2026
9 / 12

## Slide 10
PRODUTO
O painel do operador: previsão, excedente e alerta rastreável
O.R.A.C.U.L.O. · Painel de Despacho Preditivo
subsistema NE · D+1 · atualizado há 12 min
MAPA HÍBRIDO · DENSIDADE DE MMGD POR ÁREA DE CONCESSÃO
SE de fronteira
MMGD
rede básica
alerta
CARGA SUPERVISIONADA PREVISTA · P10 / P50 / P90
janela de risco
0h
6h
12h
18h
23h
rampa projetada 18h–19h: +33,6 GW em 3 h · margem até o mínimo técnico: 4,9 GW
⚠ ALERTA — RISCO DE CURTAILMENT
Probabilidade de 85% de necessidade de curtailment de 50 MW no Parque Eólico X, amanhã às 14h.
Motivo: 65% Condição de Vento Extremo (ERA5 / previsão numérica) · 35% Histórico de Restrição de Confiabilidade da Linha Y (CNF)
Fonte: dataset constrained_off_eolica_tm · janela D+1 · atualizado há 12 min
PAINEL DE EXCEDENTES · POR TRANSFORMAÇÃO DE FRONTEIRA
SE Nova Mutum 230/69 kV
10h–12h
+184 MW
SE Brasnorte 230/138 kV
10h–13h
+96 MW
Área de concessão MT
09h–14h
+657 MW
Explicabilidade glass box: peso das variáveis, dataset de origem e consulta aplicada em cada alerta.
Mockup do painel operativo, com estética de sala de controle. Valores ilustram o formato de saída e não correspondem a um evento verificado.
Mapa híbrido
Rede macro — usinas, limites de intercâmbio e alertas — sobre as manchas de densidade de MMGD e de carga por área de concessão.
Despacho preditivo
Carga supervisionada esperada com banda P10/P50/P90, rampa projetada e margem até o mínimo técnico das fontes controláveis.
Excedentes · TSO–DSO
Previsão de excedente e de fluxo reverso por área de concessão e por transformação de fronteira, com antecedência para acionamento coordenado.
Explicabilidade
Peso das variáveis por alerta, dataset de origem e consulta aplicada — o padrão glass box que o próprio ONS adota.
O.R.A.C.U.L.O. | Equipe Linkfy | Hackathon IA COPPE/UFRJ 2026
10 / 12

## Slide 11
DADOS, VALIDAÇÃO E LIMITAÇÕES
Como provaremos que funciona — e o que não prometemos
BACKTEST TEMPORAL — CORTE CRONOLÓGICO, NUNCA ALEATÓRIO
TREINO
TESTE
tempo →
O MODELO TEM DE SUPERAR CADA BASELINE, POR HORIZONTE
Persistência
Sazonal-naïve
Gradient boosting
TFT + perda assimétrica
MÉTRICAS POR PATAMAR E POR HORIZONTE
Mínima diurna
Rampa vespertina
Ponta noturna
▪ MAPE e MAE
▪ pinball loss (quantis)
▪ erro de rampa (MW/h)
▪ erro no pico e no instante do vale
Curtailment: ROC-AUC, precisão/recall por razão, erro no montante cortado (MWmed) e lead time útil do alerta.
Prova documental do Ideathon
Reconstituir das bases do ONS um episódio real de constrained-off — por exemplo um dos zeramentos totais de eólicas e fotovoltaicas por baixa demanda — e apresentar o diagnóstico que o O.R.A.C.U.L.O. teria produzido naquele dia, com as variáveis que teriam pesado.
Fontes e limitações de cada base
ONS · constrained-off (tm) — eólica 7.951.920 e fotovoltaica 2.854.800 registros, passo de 30 min, 24 variáveis, com razão e origem. Nulos frequentes na caracterização; id_ons não é único entre fontes.
ONS · detail — eólica 63.429.221 (1.060 IDs) e fotovoltaica 19.061.960 (560 IDs), com vento e irradiância verificados. Volume exige Parquet e processamento colunar.
ONS · demais conjuntos — carga verificada, MMGD estimada, térmicas por motivo de despacho. Subsistemas não coincidem com áreas operativas.
BDGD (ANEEL) — topologia, transformadores, UCs e GD cadastrada. Periodicidade anual, lacunas e heterogeneidade entre distribuidoras.
ERA5 · previsões numéricas · INMET — reanálise para treino; ECMWF, GFS, WRF e INMET como covariáveis futuras, fora do escopo do MVP.
Limitações declaradas
O rótulo de curtailment reflete a decisão operativa observada, não o potencial físico: modela-se a decisão, não um contrafactual.
Não há modelo elétrico da rede: não se promete fluxo de potência, análise de estabilidade ou controle de tensão. A saída é insumo para quem realiza esses estudos.
A previsão não elimina o corte. O valor está na antecipação e na alocação de flexibilidade, em linha com a conclusão do próprio ONS de que a solução exige medidas integradas.
Posicionamento: camada complementar de granularidade espacial na fronteira T–D, não substituto do PREVCARGA ou do PREVCARGA PMO.
Declarar limitação é critério de avaliação do Caderno de Desafios, não fraqueza da proposta.
O.R.A.C.U.L.O. | Equipe Linkfy | Hackathon IA COPPE/UFRJ 2026
11 / 12

## Slide 12
EQUIPE
Linkfy
Competências reunidas em análise de sistemas elétricos de potência, engenharia de dados, visão computacional e modelagem preditiva.
Gabriel Gonçalves
gabriel.goncalves@ons.org.br
[Nome do integrante]
[e-mail]
[Nome do integrante]
[e-mail]
[Nome do integrante]
[e-mail]
[Nome do integrante]
[e-mail]
FONTES
ONS — PAR/PEL 2025, Sumário Executivo e Revista (Ciclo 2026–2030); ONS — Portal de Dados Abertos e MCP oficial; ONS — FAQ e material institucional sobre curtailment; Caderno de Desafios e Dados do Hackathon IA COPPE/UFRJ 2026; transcrições do treinamento de dados e da reunião de divulgação do PAR/PEL 2025. Figuras 1, 2, 3 e 5 reproduzidas do Sumário Executivo do PAR/PEL 2025 (ONS), com atribuição; demais diagramas de elaboração própria.
REFERÊNCIAS ABERTAS
ons.org.br/Paginas/energia-no-futuro/suprimento-eletrico/parpel2025/sumario-executivo
dados.ons.org.br
ons.org.br/Paginas/faq_curtailment.aspx
O.R.A.C.U.L.O. · Camada de observabilidade e inteligência preditiva da fronteira transmissão–distribuição · Hackathon IA COPPE/UFRJ 2026