## Slide 1
HACKATHON IA COPPE/UFRJ 2026 | TRILHA TRANSIÇÃO ENERGÉTICA | IDEATHON
O.R.A.C.U.L.O.
Observabilidade de Redes e Análise de Curtailment em Usinas e Limites Operacionais
O ONS dispõe de elevada observabilidade sobre o sistema sob sua supervisão; nas redes de distribuição, porém, essa visão ainda depende de informações agregadas e estimativas. O O.R.A.C.U.L.O. entrega ao operador a visibilidade preditiva da distribuição: onde está a MMGD, quanto poderá gerar nas horas seguintes, qual será seu impacto sobre a carga supervisionada e em quais regiões poderão surgir excedentes de geração.
DOIS EIXOS PRIORITÁRIOS
1 · Representação da carga e da MMGD nos estudos elétricos
2 · Fortalecimento da interface ONS–DSO
DESAFIOS ENDEREÇADOS
Curtailment
Demanda energética, clima e operação do sistema
Equipe Linkfy
Documento de planejamento da solução · v2

## Slide 2
CONTEXTO INSTITUCIONAL
O ONS é o TSO do SIN — e 25% da geração está fora da sua visibilidade
63,5 GW
MMGD e usinas Tipo III conectadas às redes de distribuição, conforme o diagnóstico do PAR/PEL 2025
≈ 25%
da capacidade instalada de geração do SIN — sem a observabilidade, a previsibilidade e a controlabilidade do despacho centralizado
46% → 64%
participação máxima da geração distribuída no atendimento à demanda global: 46% em 2025, com projeção de 64% em 2029
TRANSMISSÃO — SUPERVISIONADA PELO ONS (TSO)
DISTRIBUIÇÃO — SEM DSO CONSTITUÍDO
Rede Básica
telemetria, previsão e despacho centralizado: o operador vê e comanda
PREVCARGA e PREVCARGA PMO · quatro subsistemas e quatro centros regionais · atualização a cada 30 min · três áreas de meteorologia
T–D
fluxo reverso D → T
MMGD e Tipo III: sem telemetria, sem controlabilidade, sem interface TSO–DSO
▪ O ONS atua como operador independente do SIN e responde pela coordenação e pelo controle da operação da geração e da transmissão, para assegurar o equilíbrio entre carga e geração e a operação segura, econômica e confiável do sistema.
▪ Com a rápida expansão dos recursos energéticos distribuídos (REDs), parcela crescente da oferta passou a estar conectada diretamente às redes de distribuição, fora do despacho centralizado.
▪ O enfrentamento não se limita à expansão da transmissão: requer coordenação entre o ONS e as distribuidoras, integração de dados e previsões e mecanismos flexíveis de controle por meio de uma interface ONS–DSO.
▪ O ONS trata a necessidade como prioridade: Projeto Interface ONS/DSO e Plano de Gestão de Excedentes de Energia na Rede de Distribuição já estão em curso.
O.R.A.C.U.L.O. | Equipe Linkfy | Hackathon IA COPPE/UFRJ 2026
2 / 12

## Slide 3
TAMANHO DO PROBLEMA
A restrição de geração já é estrutural, diurna e crescente
≈ 20%
da geração potencial eólica e solar cortada em 2025
4.021 MWmed
montante médio cortado no ano (Volt Robotics sobre dados do ONS)
R$ 6,5 bi
perdas estimadas no ano (Caderno de Desafios)
GW
0h
6h
12h
18h
24h
excedente de geração
restrição por razão energética (ENE)
carga
geração renovável disponível
excedente → corte
▪ Em períodos de elevada produção fotovoltaica e baixa demanda, a carga líquida observada pelo Operador cai, a complexidade do equilíbrio carga–geração aumenta e a necessidade de restrição por razão energética se agrava.
▪ O ONS não pune nem obriga por escolha: coordena a redução de geração para preservar o equilíbrio instantâneo e evitar risco de colapso.
▪ Curtailment e constrained-off são equivalentes na regulação brasileira (AIR nº 2022-002/SRG–ANEEL).
Figura 1 — Evolução do curtailment (jan/23–out/25) por classificação, contra o crescimento da capacidade EOL+UFV+MMGD (+~40 GW) e a variação da carga média (<10 GW). Fonte: ONS, PAR/PEL 2025 — Sumário Executivo.
REL Indisponibilidade externa
Restrição elétrica fora das instalações da usina. Ressarcível.
CNF Confiabilidade e segurança
Limites de exportação NE e N/NE. Ressarcível em período definido por lei.
ENE Razão energética
Geração disponível supera a demanda. Não é ressarcida — e supera as demais desde abr/2025.
O.R.A.C.U.L.O. | Equipe Linkfy | Hackathon IA COPPE/UFRJ 2026
3 / 12

## Slide 4
MANIFESTAÇÃO NA OPERAÇÃO
A geração que o ONS não supervisiona rebaixa a carga líquida
GW
0h
4h
8h
12h
16h
20h
23h
carga líquida reduzida
menos fontes controláveis em operação e inércia mínima a assegurar
rampa vespertina
equilíbrio carga–geração sob prazo curto
MMGD e Tipo III: geração que o ONS não supervisiona
A GERAÇÃO NÃO SUPERVISIONADA REBAIXA A CARGA QUE O OPERADOR ENXERGA — ESQUEMA EM CENÁRIO PROSPECTIVO 2029
carga global
MMGD + Tipo III
carga supervisionada
▪ O ONS prevê a carga global e dela abate a geração que não supervisiona — MMGD e usinas Tipo III —, chegando à carga supervisionada, que é a que efetivamente opera.
▪ Quanto mais profundo o vale diurno, menos fontes controláveis permanecem em operação: o equilíbrio carga–geração fica mais complexo e a inércia mínima precisa ser assegurada com menos recursos.
Figura 3 — Carga supervisionada mínima verificada: 40.373 MW (05/nov/23, com 25,6 GW de MMGD), 39.024 MW (11/ago/24, 32,8 GW) e 31.804 MW (10/ago/25, 42,8 GW). Fonte: ONS, PAR/PEL 2025.
O que a solução precisa prever
Não é “quanta energia o país vai consumir”, e sim a forma da curva, hora a hora, e sobretudo os seus extremos: a mínima diurna, onde a controlabilidade escasseia, e a ponta noturna, onde o erro custa mais.
Efeito documentado no PAR/PEL 2025: em 10/08/2025 a geração distribuída respondeu por 44,8% da geração total do SIN no instante da carga supervisionada mínima; a prospecção para 2029 indica amplitude diária de 59,8 GW, com necessidade de rampear ~33,6 GW em três horas.
O.R.A.C.U.L.O. | Equipe Linkfy | Hackathon IA COPPE/UFRJ 2026
4 / 12

## Slide 5
A SOLUÇÃO PROPOSTA
Dois eixos prioritários
GRANDEZA HOJE FORA DA VISIBILIDADE DO TSO: onde está a MMGD, quanto poderá gerar nas horas seguintes e em que ponto da malha de distribuição
O.R.A.C.U.L.O. — camada de inteligência preditiva que integra e operacionaliza os dois eixos
EIXO 1 · Representação da carga e da MMGD nos estudos elétricos
Objetivo: caracterizar perfis de consumo e a presença de geração distribuída nas redes.
Entrega: insumos consistentes para a parametrização, a validação e a calibração dos modelos dinâmicos equivalentes de carga e MMGD.
Destino: estudos de estabilidade eletromecânica e avaliação do comportamento dinâmico do SIN — em particular a representação do Composite Load Model (CLM).
Encaixe: frente do ONS de parametrização, validação e calibração de modelos de carga e MMGD, iniciada em 2024 em parceria com instituto de P&D.
Resultado esperado: menos incerteza e mais precisão nos estudos elétricos.
EIXO 2 · Fortalecimento da interface ONS–DSO
Objetivo: ampliar a observabilidade e a previsibilidade do comportamento da carga e da MMGD nas redes de distribuição.
Entrega: informação estruturada na fronteira T–D, com granularidade e antecedência úteis à decisão operativa.
Destino: atuação mais ágil, flexível e coordenada entre o ONS e as distribuidoras, responsáveis pelos recursos conectados às suas redes.
Encaixe: Projeto Interface ONS/DSO e Plano de Gestão de Excedentes de Energia na Rede de Distribuição, ambos em curso desde 2024.
Resultado esperado: gestão de excedentes acionada por previsão, e não por solicitação emergencial.
ARTICULAÇÃO COM AS DUAS PERGUNTAS ORIENTADORAS DO CADERNO DE DESAFIOS
Desafio 1 · Curtailment
Indicadores preditivos do risco de restrição por razão energética, localizados por área de concessão e por fronteira. Depende da MMGD observável e do payload do Eixo 2.
Desafio 2 · Demanda energética, clima e operação
Previsão da carga supervisionada tratando os fatores que movem a curva. Depende dos perfis do Eixo 1 e da MMGD estimada por distribuidora.
O.R.A.C.U.L.O. | Equipe Linkfy | Hackathon IA COPPE/UFRJ 2026
5 / 12

## Slide 6
EIXO 1 · REPRESENTAÇÃO DA CARGA E DA MMGD NOS ESTUDOS ELÉTRICOS
Da série histórica ao Composite Load Model
Séries históricas e medições elétricas
Portal de Dados Abertos do ONS e medições na fronteira
Caracterização de perfis
perfis de consumo e presença de geração distribuída
Parametrização · Validação · Calibração
contra dados verificados, com granularidade de mancha
Modelos dinâmicos equivalentes
de carga e de MMGD empregados pelo ONS
Estudos elétricos
estabilidade eletromecânica e comportamento dinâmico do SIN
DA SÉRIE HISTÓRICA AO MODELO EMPREGADO NOS ESTUDOS
Composite Load Model (CLM)
Vislumbra-se que esta frente subsidie a parametrização e o aperfeiçoamento da representação do CLM, reduzindo incertezas e aprimorando a precisão dos estudos elétricos.
▪ Perfis representativos de carga e de MMGD por mancha, não por subsistema
▪ Validação contra a geração verificada das bases do ONS
▪ Calibração espacial por área de concessão
▪ Avaliação de cenários com elevada penetração de geração distribuída
▪ O eixo aprimora a representação da carga e da MMGD mediante a caracterização de perfis de consumo e da presença de geração distribuída nas redes de distribuição.
▪ Os resultados fornecem insumos consistentes para parametrizar, validar e calibrar os modelos dinâmicos equivalentes empregados pelo ONS.
▪ Destino dos insumos: estudos de estabilidade eletromecânica e avaliação do comportamento dinâmico do SIN.
▪ Limite declarado: a solução não contém modelo elétrico da rede. Não se promete fluxo de potência, análise de estabilidade ou controle de tensão — a saída é insumo qualificado para quem realiza esses estudos.
O.R.A.C.U.L.O. | Equipe Linkfy | Hackathon IA COPPE/UFRJ 2026
6 / 12

## Slide 7
EIXO 2 · FORTALECIMENTO DA INTERFACE ONS–DSO
Uma interface precisa de um payload
ONS · TSO
Coordena e controla a operação da geração e da transmissão.
Precisa saber, com antecedência, onde e quando haverá excedente de geração na distribuição.
Distribuidoras · papel de DSO
Gerem os recursos conectados às suas redes.
Precisam de sinal operativo espacializado para agir sem depender de solicitação manual.
INTERFACE ONS–DSO — O PAYLOAD QUE PROPOMOS
Qual grandeza
carga supervisionada e MMGD estimada
Com que granularidade
por mancha e por transformação de fronteira
Com que antecedência
30 min, 3 h e D+1, a cada 30 min
Em que formato
probabilístico, com rastreabilidade ao dado
Amparo necessário, conforme o próprio diagnóstico do ONS: regulamentação, ferramentas de análise avançadas e procedimentos operativos adequados. As duas frentes já abertas — Projeto Interface ONS/DSO e Plano de Gestão de Excedentes de Energia na Rede de Distribuição — são exatamente onde esse payload se encaixa.
HOJE NÃO EXISTE ESSA INTERFACE: O CORTE NA ÁREA DE CONCESSÃO É SOLICITADO POR TELEFONE E PROCEDIMENTO
O DSO não está constituído no Brasil; o ONS reconheceu formalmente a lacuna ao abrir o Projeto Interface ONS/DSO, em 2024. Uma interface precisa de um payload — nós propomos o payload.
▪ O eixo fornece informações que ampliam a observabilidade e a previsibilidade do comportamento da carga e da MMGD nas redes de distribuição, subsidiando atuação mais ágil, flexível e coordenada entre o ONS e as distribuidoras.
▪ Hoje o corte na área de concessão é executado pela distribuidora mediante solicitação do ONS — por telefone e procedimento, sem previsão espacializada. Casos documentados: SEs Nova Mutum 230/69 kV e Brasnorte 230/138 kV, com risco de sobrecarga em condição normal.
▪ O fluxo reverso deixa de ser exceção: a previsão passa de 203 para 217 transformações de fronteira passíveis de operar em fluxo reverso, em 18 estados.
▪ A prospecção para 2029 indica domingos com excedente de até 4.909 MW entre 10h e 12h, com todas as fontes centralizadas no mínimo técnico — condição em que o plano de excedentes na distribuição precisa ser acionado com antecedência, não em regime emergencial.
O.R.A.C.U.L.O. | Equipe Linkfy | Hackathon IA COPPE/UFRJ 2026
7 / 12

## Slide 8
A FERRAMENTA
Integrar cinco fontes hoje analisadas de forma fragmentada
FONTES INTEGRADAS
Séries históricas operativas Portal de Dados Abertos do ONS
Medições elétricas
Variáveis meteorológicas
Imagens de satélite
BDGD — Base de Dados Geográfica da Distribuidora
TRATAMENTO
Caracterização de perfis
Séries históricas e medições descrevem perfis de consumo e de geração.
Mapeamento espacial por visão computacional
Imagens de satélite localizam a presença e a distribuição espacial dos sistemas de geração distribuída.
Confronto com o cadastro
Os resultados são confrontados com os empreendimentos cadastrados, avaliando consistência e complementaridade entre as fontes.
INSUMOS PRODUZIDOS
Previsão da carga líquida
Perfis representativos de carga e MMGD
Avaliação de cenários com elevada penetração de GD
Previsibilidade de condições propensas a curtailment
As séries históricas e as medições caracterizam os perfis de consumo e de geração; as imagens de satélite, processadas por visão computacional, apoiam o mapeamento da presença e da distribuição espacial dos sistemas de geração distribuída.
O confronto com os empreendimentos cadastrados permite avaliar a consistência e a complementaridade das diferentes fontes — é essa checagem cruzada, detalhada no slide 10, que torna o cadastro confiável para alimentar o motor preditivo.
LIMITAÇÕES DE CADA FONTE, DECLARADAS DESDE JÁ
BDGD (ANEEL)
Periodicidade anual, lacunas e nomenclaturas divergentes entre distribuidoras; defasagem de cadastro em relação à geração já instalada.
Imagens de satélite
Disponibilidade, custo e data de captura: a evidência física é periódica (mensal ou trimestral), não de tempo real.
Meteorologia
ERA5 é reanálise, não previsão: serve a treino e backtest. Em operação, as covariáveis futuras vêm de ECMWF, GFS, WRF e INMET.
O.R.A.C.U.L.O. | Equipe Linkfy | Hackathon IA COPPE/UFRJ 2026
8 / 12

## Slide 9
AS DUAS SAÍDAS
O que o operador recebe, e com que honestidade de escopo
Saída (i) · Carga supervisionada e MMGD
Prever a carga supervisionada e estimar a geração da MMGD por distribuidora, de forma compatível com a disponibilidade e a qualidade dos dados.
P10 / P50 / P90
Decomposição explícita: carga global prevista − MMGD estimada = carga supervisionada. Horizontes de 30 min, 3 h e D+1, com atualização a cada 30 minutos.
Saída (ii) · Risco de curtailment por razão energética
Produzir indicadores preditivos do risco de curtailment por razão energética, localizados por área de concessão e por transformação de fronteira.
PROBABILIDADE DE RESTRIÇÃO POR RAZÃO ENERGÉTICA (ENE)
0h
12h
24h
Classificação probabilística separada por razão (ENE, a que mais cresce, e CNF), porque pedem respostas operativas distintas — e com lead time útil ao acionamento.
Reduzir a lacuna de observabilidade na fronteira entre transmissão e distribuição e fornecer subsídios qualificados à tomada de decisão do ONS
O QUE NÃO PROMETEMOS
A previsão não elimina o corte
O valor está na antecipação e na alocação de flexibilidade, em linha com a conclusão do ONS de que a solução exige medidas integradas.
Não substitui os modelos do ONS
É camada complementar de granularidade espacial na fronteira T–D, não substituto do PREVCARGA ou do PREVCARGA PMO.
O rótulo é a decisão, não o potencial
O histórico de constrained-off reflete a decisão operativa observada; modela-se a decisão, não um contrafactual físico.
O.R.A.C.U.L.O. | Equipe Linkfy | Hackathon IA COPPE/UFRJ 2026
9 / 12

## Slide 10
CONSISTÊNCIA E COMPLEMENTARIDADE DAS FONTES
O cadastro só é confiável se três evidências independentes concordarem
Camada 1 · Realidade física
Satélite + YOLOv8-seg — o painel existe fisicamente no telhado?
Fine-tuning local com degradação artificial de imagem. Limitação: a captura pode ter meses — é evidência periódica, não de tempo real.
mensal / trimestral
Camada 2 · Topologia
BDGD (ANEEL) — a que transformador e alimentador a unidade está conectada?
Localiza a unidade consumidora na malha. Limitação: atualização tipicamente anual e nomenclatura heterogênea entre distribuidoras.
anual
Camada 3 · Cadastro
Empreendimentos de GD (ANEEL) — o empreendimento foi homologado, e quando?
Atualização diária — é o que permite atribuir uma data de homologação a cada unidade e datar a defasagem das outras bases.
diária
TRÊS CAMADAS DE EVIDÊNCIA INDEPENDENTES
Consta na ANEEL
Não consta
Detectado no satélite
MMGD confirmada
Ausente na BDGD → lag de sistema: defasagem administrativa. Entra no fator de correção.
Não homologada
Presente e gerando sem registro → exceção escalada, fora do fator de correção.
Não detectado
Cadastro sem evidência
Imagem defasada ou obra não concluída → revisar captura.
Sem evidência
Nada a corrigir no cadastro.
LÓGICA DE DESEMPATE DO CADASTRO DE MMGD
A BDGD é topológica, mas de periodicidade anual; o cadastro de GD da ANEEL é diário, porém não localiza a unidade na malha; e nenhuma das duas prova, por si só, que o painel cadastrado está instalado e gerando hoje. O valor não está em nenhuma camada isolada, e sim no cruzamento: sem o desempate diário, o modelo trataria defasagem administrativa e instalação irregular como a mesma coisa, corrigindo a MMGD estimada sobre base errada.
Defasagem de cadastro
A MMGD já está gerando quando o registro ainda percorre o caminho distribuidora → ANEEL: a estimativa parte de uma capacidade instalada subdimensionada. É a dor declarada pelo próprio operador.
Granularidade espacial
O ONS agrupa por CEP das usinas, com grades de 25 km e 10 km — adequado ao parque centralizado. O ganho está em resolver carga e MMGD em manchas sub-municipais.
Saída para o preditor
O cruzamento produz o fator de correção da capacidade instalada cadastrada, que é o que o motor preditivo consome — com cobertura reportada por distribuidora.
O.R.A.C.U.L.O. | Equipe Linkfy | Hackathon IA COPPE/UFRJ 2026
10 / 12

## Slide 11
PRODUTO
O painel do operador: previsão, excedente e alerta rastreável
O.R.A.C.U.L.O. · Painel de Despacho Preditivo
subsistema NE · D+1 · atualizado há 12 min
MAPA HÍBRIDO · DENSIDADE DE MMGD POR ÁREA DE CONCESSÃO
SE de fronteira
MMGD
rede básica
alerta
CARGA SUPERVISIONADA PREVISTA · P10 / P50 / P90
janela de risco
0h
6h
12h
18h
23h
rampa projetada 18h–19h: +33,6 GW em 3 h · margem até o mínimo técnico: 4,9 GW
⚠ ALERTA — RISCO DE CURTAILMENT
Probabilidade de 85% de necessidade de curtailment de 50 MW no Parque Eólico X, amanhã às 14h.
Motivo: 65% Condição de Vento Extremo (ERA5 / previsão numérica) · 35% Histórico de Restrição de Confiabilidade da Linha Y (CNF)
Fonte: dataset constrained_off_eolica_tm · janela D+1 · atualizado há 12 min
PAINEL DE EXCEDENTES · POR TRANSFORMAÇÃO DE FRONTEIRA
SE Nova Mutum 230/69 kV
10h–12h
+184 MW
SE Brasnorte 230/138 kV
10h–13h
+96 MW
Área de concessão MT
09h–14h
+657 MW
Explicabilidade glass box: peso das variáveis, dataset de origem e consulta aplicada em cada alerta.
Mockup do painel operativo, com estética de sala de controle. Valores ilustram o formato de saída e não correspondem a um evento verificado.
Mapa híbrido
Rede macro — usinas, limites de intercâmbio e alertas — sobre as manchas de densidade de MMGD e de carga por área de concessão.
Despacho preditivo
Carga supervisionada esperada com banda P10/P50/P90, rampa projetada e margem até o mínimo técnico das fontes controláveis.
Excedentes · ONS–DSO
Previsão de excedente e de fluxo reverso por área de concessão e por transformação de fronteira: o payload do Eixo 2.
Explicabilidade
Peso das variáveis por alerta, dataset de origem e consulta aplicada — o padrão glass box que o próprio ONS adota.
O.R.A.C.U.L.O. | Equipe Linkfy | Hackathon IA COPPE/UFRJ 2026
11 / 12

## Slide 12
POR QUE O NOME
Um oráculo não representa uma adivinhação ao acaso, mas a capacidade de interpretar sinais. Na fronteira entre transmissão e distribuição esses sinais já existem — BDGD, dados cadastrais da ANEEL, imagens de satélite, séries históricas operativas e variáveis meteorológicas —, mas ainda são analisados de maneira fragmentada.
COMPETÊNCIAS REUNIDAS NA EQUIPE LINKFY
Análise de sistemas elétricos de potência
Tratamento de dados
Visão computacional
Modelagem preditiva
Gabriel Gonçalves
gabriel.goncalves@ons.org.br
[Nome do integrante]
[e-mail]
[Nome do integrante]
[e-mail]
[Nome do integrante]
[e-mail]
[Nome do integrante]
[e-mail]
FONTES
Caderno de Desafios e Dados do Hackathon IA COPPE/UFRJ 2026; ONS — PAR/PEL 2025, Sumário Executivo e Revista (Ciclo 2026–2030); ONS — Portal de Dados Abertos e MCP oficial; ONS — FAQ e material institucional sobre curtailment; transcrições do ONS (aula de dados, vídeo de curtailment e reunião do PAR/PEL 2025); feedbacks da especialista do ONS na equipe. Figuras 1 e 3 reproduzidas do Sumário Executivo do PAR/PEL 2025 (ONS), com atribuição; demais diagramas de elaboração própria.
REFERÊNCIAS ABERTAS
ons.org.br/Paginas/energia-no-futuro/suprimento-eletrico/parpel2025/sumario-executivo/index.aspx
dados.ons.org.br
ons.org.br/Paginas/faq_curtailment.aspx
O.R.A.C.U.L.O. · Integra esses sinais e os transforma em inteligência preditiva para a operação do SIN · Equipe Linkfy · Hackathon IA COPPE/UFRJ 2026